建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人:

报  告  编  写  人：

| 建设单位：徐州骏嘉房地产开发有限公（盖章） | 编制单位：徐州市工程咨询中心有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话:13705211319 | 电话: 0516-66660361 |
| 传真:/ | 传真: |
| 邮编:221000 | 邮编: 221000 |
| 地址: 徐州市铜山区黄山路西侧、楚河路南侧 | 地址：江苏徐州鼓楼区河清路5号 |

附件

附件1 徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目环境影响报告表的审批意见；

附件2  企业营业执照；

附件3  工程规划许可证；

附件4  竣工公示；

附件5  调试公示；

附件6  检测报告；

附件7  化粪池质量检验检测报告；

附件8  建筑门窗检验检测报告。

附图

附图1  项目所在地理位置图；

附图2  项目周围500m土地利用现状图；

附图3  项目平面布置图；

附图4  雨污管网图。

表一

| 建设项目名称 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 徐州市铜山区黄山路西侧、楚河路南侧 |
| 设计建设内容 | 本项目占地面积62066.75m2，地上建筑面积159002.08m2，主要建设14栋住宅楼，另建设有商业、服务用房、配电室、地下室、车库等配套设施。地块内还建设道路、绿化、供电、通讯、给排水等配套工程。 |
| 实际建设内容 | 本项目占地面积62066.75m2，地上建筑面积159002.08m2，主要建设14栋住宅楼，另建设有商业、服务用房、配电室、地下室、车库等配套设施。地块内还建设道路、绿化、供电、通讯、给排水等配套工程。 |
| 环评批复时间 | 2018年4月4日 | 开工建设时间 | 2018年5月开工建设 |
| 调试时间 | 2021年2月-2020年3月 | 验收现场监测时间 | 2021年3月13日-14日 |
| 环评报告表 审批部门 | 徐州高新区行政审 批局 | 环评报告表编制单位 | 江苏方正环保设计研究有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 环保设施施工单位 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 |
| 投资总概算 | 160000 | 环保投资总概算 | 500 | 比例 | 0.31% |
| 实际总概算 | 160000 | 环保投资 | 450 | 比例 | 0.28% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，2015年1月1日实施）； （2）中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）； （3）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）； （4）环保部《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）； （5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]639号文）； （6）《关于加强对建设项目管理中环境监测工作的意见》（苏环办〔2004〕36号）； （7）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年 第9号，2018年5月15日）； （9）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，2018年1月26日）； （10）省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知（江苏省生态环境厅，2021年4月6日）； （11）《徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目环境影响报告表》(江苏方正环保设计研究有限公司，2018年3月)； （12）《关于对徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目环境影响报告表的批复》（江苏方正环保设计研究有限公司，2018年4月4日）； （13）《徐州骏嘉房地产开发有限公司验收检测报告》报告编号：MSTXZ20210308001，江苏迈斯特环境检测有限公司。 （14）徐州骏嘉房地产开发有限公司提供的其它有关资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、噪声排放标准 项目所在区域声环境执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 2、污水排放标准 本项目废水经化粪池处理后达到铜山新城污水处理厂和龙亭污水处理厂接管标准，经截污管网排入铜山新城污水处理厂进一步处理。铜山新城污水处理厂负荷过载时即通过其南侧的4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理，龙亭污水处理厂尾水进入奎河。 表1-1 污水排放标准主要指标值表（单位：pH无量纲，其它mg/L） 项目 pH CODCr BOD5 SS NH3-N TP 动植物油 铜山新城污水处理厂接管标准 6-9 ≤400 ≤200 ≤150 ≤35 ≤5.0 / 龙亭污水处理厂接管标准 6-9 ≤330 ≤140 ≤200 ≤35 ≤5.0 / 污水处理厂尾水排放标准 6-9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤0.5 ≤1.0 注：括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。 |

表二

2.1 基本情况 徐州骏嘉房地产开发有限公司（以下简称“徐州骏嘉”）成立于2017年8月7日，营业执照统一社会信用代码：91320300MA1Q1WE8XA，法定代表人为陈元来。公司注册资本为9000万美元，经营范围为：房地产开发经营，自有房地产经营服务，物业管理。 徐州骏嘉投资160000万元于铜山区黄山路西侧、楚河路南侧建设2017-29号地块项目。项目总占地面积62066.75m2，建筑面积197362.74m2。本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（徐高审[2017]010036号），已于2018年4月4日取得《关于对徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目环境影响报告表的批复》（徐高审经[2018]25号）。 本次验收范围为徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目14栋住宅楼，及建设有商业、服务用房、配电室、地下室、车库等配套设施。根据企业提供资料，本次验收项目占地面积62066.75m2，总建筑面积为197362.74m2。小区配套建设供电、供水管网、通讯、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等配套设施。本次验收涉及入住居民为1321户，人口约3963人。 2021年3月徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目主体工程已全部建设完毕，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备“三同时”竣工验收检测条件。 徐州骏嘉房地产开发有限公司于2021年4月15日成立验收小组，小组成员包含施工单位、环评编制单位、检测单位等。徐州骏嘉房地产开发有限公司委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2021年3月13日和3月14日，对徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目进行了验收监测。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、环保部《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年第9号）及其附件的规定和要求，徐州骏嘉房地产开发有限公司对徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目及配套建设的环境保护设施进行验收。结合验收检测报告和项目其他相关资料，徐州市工程咨询中心有限公司编制如实记录、整理形成了《徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目竣工环境保护验收监测报告》。 2.2工程概况 2.2.1地理位置及平面布局 （1）地理位置及周边环境 本次验收项目位于徐州市铜山区黄山路西侧、楚河路南侧。地块东侧为居民区，西侧为规划居民区（尚未建成），南侧为厂房，北侧为楚河绿化带。具体见附图1建设项目地理位置图及附图2建设项目周围500m土地利用现状示意图。 （2）平面布局 ①整体布局： 项目地块为多边形，主要建设14栋住宅楼，另建设有商业、服务用房、配电室、地下室、车库等配套设施，见附图3。 ②本次验收项目布局： 本次项目全部验收，包含14栋住宅楼，及商业用房、服务用房、配电室、地下室、车库等配套设施。 本次项目14栋住宅楼侧均配套设有雨水排放井和污水排放井。项目雨水总排口接管到市政雨水管网、污水总排口接管到市政截污管网，其中雨水总排放口位于地块东侧，污水总排放口位于地块北侧，目前均已建设完成。 ③绿化布局：项目基地内利用大尺度的建筑布置绿化景观面，运用各种遮荫、体育设施，为人群提供舒适的、人性化的行路与休息空间；地块内营造出不同尺度的户外空间，激发人群的参与性；室外停车部分利用空隙种植绿化，打造一个生态、立体的绿色商业、办公和居住环境。 ④出入口布局：本项目的主要出入口设置在地块东侧紧黄山路，次要出入口设置在地块北侧紧邻楚河路。 项目总平面布置图见附图3。 2.2.2水源及水平衡 （1）给水 a、居民生活用水 本项目住宅总户数1321户，约3963人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），居民用水量为150L/人·d计算，则居民用水量为594.5t/d，即216993t/a（365天计）。 b、商业用水 本项目配套商业主要指零售业、商场、超市、银行、生活服务配套用房，根据建设单位提供，商业用房面积为8263.60m2。根据《徐州市用水定额》(DB3203/T501-2013)，用水量按4.5L/m2·d计算，则用水量为37t/d，即13505t/a（全年以365天计）。 c、配套及公建用水 根据《徐州市用水定额》(DB3203/T501-2013)，配套及公建用水定额为4.5 L/m2·d。本项目配套及公建面积1527.6m2，则用水量为6.87t/d，即2508t/a（365天计）。 d、绿化用水 绿化面积约19010m2，根据《徐州市用水定额》(DB3203/T501-2013)，一季度及四季度绿化用水量按0.5 L/m2·d计，二季度及三季度绿化用水量为1.8L/m2·d计，经计算全年绿化用水量约为6349t/a（每个季度按90天算）。 e、未预见用水 按照本项目总用水量的5％计算，该部分用水约为12598t/a。 综上所述，本项目总用水量为251953t/a。 （2）本项目水平衡 本项目水量平衡图见图2-1。 2.2.3 主要工艺流程和产污环节 该项目工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 建设项目营运期流程及产污环节图 2.2.4项目变化情况 本次验收范围为徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目住宅楼及其配套设施，项目建设内容和环评文件对比无变化。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声监测点位） 一、施工期主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 严格按照“雨污分流、清污分流”的要求建设排水系统。施工期产生的各类废水经处理后达到铜山新城污水处理厂和龙亭污水处理厂接管标准，经截污管网排入铜山新城污水处理厂处理，若铜山新城污水处理厂负荷过载时，再通过4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理。 2、扬尘 项目施工期建筑工地实行封闭施工，采取临时堆放、运输、装卸等过程的扬尘防治措施。施工现场设置围栏，作业面和道路适当洒水，运输车辆密闭防尘并及时清洗，开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，施工工地内堆放的物料进行覆盖，严禁使用袋装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆，确保施工期粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 3、噪声 施工期选用低噪声施工方式和机械，在敏感目标附近施工采取设置移动声屏障等有效隔声降噪措施，禁止在22:00时至次日6: 00时期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。 4、固废 施工期产生的建筑垃圾交由环卫部门及时清运。建筑垃圾应严格按照《徐州市城市建筑垃圾和工程渣土管理办法》(徐州市人民政府令第88号)的要求进行处理。 二、运营期主要污染源、污染物处理和排放 项目运行过程中产生废水主要为：居民生活污水、商业活动、社区服务用房人员活动生活污水；固废：生活垃圾、污泥；噪声：水泵及风机等设备噪声、汽车怠速运行和社会活动噪声。 1.废水 本项目实施雨污分流，生活污水经化粪池处理后，排入市政截污管网，进铜山新城污水处理厂处理，铜山新城污水处理厂负荷过载时即通过其南侧的4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理；屋面檐口设有雨水漏斗，经落水管道排入市政雨水管网。该项目用水主要为住宅区居民、商业服务、其他公用配套及绿化用水，产生的废水主要为宅区居民、商业服务、其他公用配套产生，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP。全年排放生活污水量约为196483m3/a。 本项目全部进行验收，本项目实行雨污分流，建筑物屋面雨水经落水管排至室外排水管网，再排入市政排水主干管道。 生活污水经化粪池处理后排入小区内污水支管，各支管再汇入小区内排水干管，通过市政污水管网进入铜山新城污水处理厂进一步处理，铜山新城污水处理厂负荷过载时即通过其南侧的4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理。 项目实施雨污分流，符合排水标准。 徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目化粪池型号及数量见表3-1。 表3-1 徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目化粪池基本信息表 位置 数量 单位 容积 2#住宅楼南侧 2 个 100m3 3#住宅楼南侧 1 个 100m3 12#住宅楼北侧 1 个 100m3 14#住宅楼北侧 2 个 100m3 2.噪声 本项目运营后噪声主要来自加压水泵、地下车库风机、社会人群活动噪声、电梯机房设备、汽车噪音等，通过对噪声设备采取隔声、减振、合理布局等措施和距离衰减后，基本不会对周围环境产生噪声影响。 3、固废 建设项目营运后，固废主要为生活垃圾、化粪池污泥，其中生活垃圾和化粪池污泥由环卫工作人员定期清运。不同固废经分类收集、分类处理后，对周围环境影响较小。 4、废气 项目投入使用后大气污染主要是厨房油烟、停车场汽车尾气。 （1）油烟废气 本项目居民入住后使用天然气作为燃料，减少了燃烧废气的产生。居民烹调时产生的油烟经相应要求的油烟净化装置净化处理后经预设的专用排烟通道高空排放，对外环境影响较小。排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。 （2）汽车尾气 小区内由于车辆通行、停靠，会有少量的汽车尾气产生，地下停车场内应安装排风机和送风机，并设置排风口，通风量为换气次数4次/小时，全天换气时间约为12h，不使汽车尾气聚集，对进出车库人员身体造成伤害。地下车库废气排放口与住宅楼应保持一定间距且不能正对居民窗口，设在非人员活动绿化地带内。本项目风机风量较大，污染物排放浓度较小，通过空气稀释、绿化吸收后，地下车库汽车尾气对周围的环境影响较小。 为了减少地面停车场汽车尾气排放对大气环境的污染，可在废气排放的周围种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对废气也将起到一定的净化。 其他环保设施 （1）排污口规范化设置 本次验收项目实行雨污分流、清污分流。项目雨水总排口接管到市政雨水管网、污水总排口接管到市政截污管网，本项目配套设有雨水排放井、污水排放井。 目前，小区排水设施竣工验收资料齐全，污水已按照排水设计方案接入附近污水管网，由污水管网排入铜山新城污水处理厂进一步处理，铜山新城污水处理厂负荷过载时即通过其南侧的4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理。 雨水排放井 污水排放井 图3-1 配套环保设施雨污排放井的建设情况 6.环境管理 （1）环境管理要求 落实本项目提出的污染防治措施，加强日常的巡检，定期对环保设施的维护与保养，做到环保设施与主体生产设施同步运转。环保设施在日常生产中需正常运行，并能满足所处置污染物的达标排放。 制定环保管理制度，按固废管理要求建立各厂档案及经营记录。聘请专业人员负责技术，操作人员接受专业培训，做到持证上岗。 （2）环境管理制度、组织机构和环境管理台账要求 1）环境管理机构及职责 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，本工程在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。公司已设置专门的环保安全机构，配备了专职环保人员，负责环境管理，其主要职责为： ①执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。 ②配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。 ③检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。 ④参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作。 ⑤参与本厂的环境科研工作。 ⑥参加本厂的环境质量评价工作。 2）环境管理台账要求 项目需设立专人负责建立、管理和保管环保台帐，及时记录环保设施运行台账和固废暂存、转移、处置台账，保证数据的真实、准确。公司及时向环保部门报送环保报表，并做好数据的分析。 项目环保台帐或报表保管年期为三年。 环保设施投资及“三同时”落实情况 项目环保投资包括废水、废气、噪声、固废等方面，具体见表3-2。

表3-2 本项目“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目 |
| --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资额（万元） | 完成时间 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、TP、SS等 | 化粪池、雨水收集系统、排污管道铺设、污水排污口规范化等 | 达到铜山新城污水处理厂、徐州龙亭污水处理厂二期接管标准 | 60 | 与 主 体 工 程 同 步 |
| 废气 | 厨房 | 油烟 | 修建内置排烟道，油烟净化器 | 满足环保要求 | 50 |  |
|  | 地下车库 | 地下车库汽车尾气 | 设机械排风系统 | 满足环保要求 | 50 |  |
| 噪声 | 加压水泵、地下车库风机、社会人群活动噪声、电梯机房设备、汽车噪音 | 昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln） | 建筑隔声、减振、吸声材料、隔音玻璃 | 厂界达标 | 100 |  |
| 固废 | 居民生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾分类存储箱、分类收集、分类处理 | 日产日清，零排放 | 20 |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 交由环卫部门及时清运 | 满足环保要求 | 20 |  |
| 排污口规范化设置（排气筒设置采样口及检测平台；设立环境保护标志牌） | 雨污分流，管网建设、排污口规范化设计。设立环境保护标志牌。 | 满足环保要求 | 50 |  |
| 绿化 | / | / | 80 |  |
| 环境管理 | 设计单位应将环境影响报告书提出的环保措施落实到施工图设计中，建设单位和环境保护部门负责环保措施的工程设计方案审查工作；承包商在投标书中应包含有关环境保护内容。在施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，恢复原貌。 | 施工期环保管理工作已落实 | 20 |  |
| 环保总投资 | 450 |  |
| 总量平衡具体方案 | 废气：无；废水接管量：196483t/a，其中：COD：55.0t/a、BOD5：23.6t/a、SS：25.5t/a，氨氮：5.5t/a，总磷：0.59t/a。 废水排放量：196483t/a，其中COD：9.82t/a，BOD5：1.96t/a，SS：1.96t/a，氨氮：0.98t/a，总磷：0.098t/a，由铜山新城污水处理厂总量内平衡解决；固废零排放。 |  |
| 区域解决问题 | / |  |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | / |  |

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 项目环评报告表主要结论与建议： 徐州骏嘉房地产开发有限公司拟投资160000万元于铜山区黄山路西侧、楚河路南侧建设2017-29号地块开发项目。项目总占地面积62066.75m2，地上建筑面积159002.08m2，主要建设14栋住宅楼，另建设有商业、服务用房、配电室、地下室、车库等配套设施。地块内还建设道路、绿化、供电、通讯、给排水等配套工程。 1、产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修订），本项目不属于其中限制类、淘汰类。本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（徐高审备[2017]22号）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址可行性分析 本项目选址位于徐州市铜山区黄山路西侧、楚河路南侧，根据徐州高新技术产业开发区规划局出具的《关于珠江路北楚河南地块规划性质的说明》，该地块为居住用地；同时根据徐州市铜山区国土资源局出具的《原天地重工地块规划条件》，本项目地块为商业用地，商业建筑面积占总建筑面积的比例为5%-10%。项目建设内容符合规划用地的要求。同时满足该功能区划要求，对城市其它功能区的功能不构成影响，项目布局符合城市的长远发展，项目选址可行。 3、与“三线一单”要求的相符性分析 本项目为房地产建设项目，产生的生活污水经化粪池处理后经截污管网排入铜山新城污水处理厂，铜山新城污水处理厂负荷过载时即通过其南侧的4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理。经查，本项目不属于《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）中二级管控区禁止的行为，因此，本项目的建设与江苏省生态红线区域保护规划不相违背。 本项目油烟、汽车尾气经相应处理后可做到达标排放，对周围环境空气影响较小。本项目生活污水经化粪池处理后经截污管网排入铜山新城污水处理厂，对周围水环境影响较小。项目所在地环境质量可满足本项目建设需求。本项目与区域环境质量底线相符。 4、施工期环境影响结论 建设项目在施工期间产生的废气、粉尘、噪声、固体废弃物、污水等对周围环境有影响，以粉尘和施工噪声尤为明显。 施工建设过程中产生粉尘的污染源较多，必须采取可行的防治措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。 施工期（包括装修阶段）噪声污染来源于施工机械和设备噪声。必须加强施工管理，采取噪声控制措施，严格控制高噪音设备的施工作业时间，以减少施工噪声的影响。 施工期废水不应随意直排。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理设施。对施工期废水应分类收集，按其不同的性质作相应处理后，达标排放。 在施工期，应注意基坑支护及打桩过程中动力设施底部设置防油渗漏土工布，施工期生活污水统一收集后排入城市污水管网，不得随意泼洒；施工废水应分类收集，生产废水经隔油沉沙后达标排入市政污水管网。采取上述措施后，项目施工期对地下水产生的影响较小且是可控的。 项目所产生的渣土应及时清运或加以利用，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防溢漏、防扬尘措施。 综上所述，建设项目在施工过程中不可避免产生的扬尘和噪声会对附近的居民造成一定的影响，施工单位应加强施工管理，树立以人为本的施工理念，文明施工、绿色施工，尽量降低施工过程对附近居民的不良影响。施工期产生的不良环境影响将随施工期的结束随之结束。 5、营运期环境影响结论 （1）本项目2017-29号地块建成后废水量为196483t/a。生活污水经化粪池处理达到铜山新城污水处理厂和龙亭污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网进入铜山新城污水处理厂处理。铜山新城污水处理厂负荷过载时即通过其南侧的4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理，龙亭污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对奎河水质影响较小。 （2）建设项目营运后，居民厨房使用清洁能源—天然气作燃料，减少了燃烧废气的排放，居民烹调时产生的油烟经相应要求的油烟净化装置净化处理后经预设的专用排烟通道高空排放。地下停车场汽车尾气经采取机械排风并通过专用的排气通道排放，加强小区绿化建设，汽车尾气对外环境影响较小。 （3）本项目运营后噪声主要来自加压水泵、地下车库风机、社会人群活动噪声、电梯机房设备、汽车噪音等，通过对噪声设备采取隔声、减振、合理布局等措施和距离衰减后，基本不会对周围环境产生噪声影响。 （4）建设项目营运后，生活垃圾实行袋装化管理，生活垃圾、污泥由环卫部门统一及时清运，对周围环境不会产生危害。 6、周围环境对本项目的影响分析 （1）大气环境对本项目的影响 本项目南侧有徐州润泽电气有限公司、江苏盛联科技有限公司、徐州五洋科技股份有限公司、江苏云意电气股份有限公司、赛福易金属铸造（徐州）有限公司等企业。根据徐州市铜山区国土资源局发给徐州市铜山区环保局的函，铜山区2017-29号地块南侧的工业用地拟收储作为住宅用地使用。因此，在本项目小区建成上房前，徐州润泽电气有限公司、江苏盛联科技有限公司、徐州五洋科技股份有限公司、江苏云意电气股份有限公司、赛福易金属铸造（徐州）有限公司将关闭或搬迁，对本项目大气环境无不良影响。 （2）噪声对本项目的影响 本项目周围用地性质为商住用地。周围企业搬迁后，噪声对本项目的影响主要来自地块北侧湘江路、东侧黄山路的交通噪声影响，经绿化隔声及距离衰减后，对本项目声环境影响较小。 7、根据该项目排污实际情况提出污染物总量考核建议指标： （1）废水：2017-29号地块生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入污水处理厂进一步处理。污水处理厂的接管量为：废水量196483t/a，其中：COD：55.0t/a、BOD5：23.6t/a、SS：25.5t/a，氨氮：5.5t/a，总磷：0.59t/a。 经污水处理厂处理后的最终排放量：废水量196483t/a，其中：COD：9.82t/a，BOD5：1.96t/a，SS：1.96t/a，氨氮：0.98t/a，总磷：0.098t/a。 （2）废气：无； （3）固废：固体废物均得到妥善处置，不产生二次污染，不申请总量。 8、项目可行性分析结论 综上所述，建设项目在落实本环评提出的各项污染防治措施，认真执行“三同时”制度的前提下，从环保角度论证，“徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目”在该地的建设具有环境可行性。 审批部门审批决定： 一、根据《徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目环境影响报告表》结论和徐州高新技术产业开发区行政审批局《关于徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目备案的通知》(徐高审(2017) 010036号)、徐州市铜山区国土资源局《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:320323201/7CR0101)等及其他相关意见，该项目选址位于徐州市铜山区黄山路西侧、楚河路南侧，建筑总面积197362.74平方米，项目在拟建位置建设具有环境可行性。 二、《报告表》可以作为该项目设计、建设和环境管理的依据，与本批复不一致之处，以本批复为准。你单位在项目设计、建设和管理中，应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和建议，并按照本批复提出的各项要求实施，确保污染物达标排放。并须着重落实以下工作： 1、严格按照“雨污分流、清污分流”的要求建设排水系统。施工期及营运期产生的各类废水经处理后达到铜山新城污水处理厂和龙亭污水处理厂接管标准，经截污管网排入铜山新城污水处理厂处理，若铜山新城污水处理厂负荷过载时，再通过4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理。 2、项目施工期建筑工地应实行封闭施工，落实临时堆放、运输、装卸等过程的扬尘防治措施。施工现场设置围栏，作业面和道路应适当洒水，运输车辆密闭防尘并及时清洗，开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，施工工地内堆放的物料进行覆盖，禁止使用袋装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆，确保施工期粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。运营期居民烹饪的厨房油烟应经油烟净化装置处理达标后通过内置附璧烟道至楼顶排放；加强地面停车场周围绿化，地下停车场设置通排风系统，确保汽车尾气对周围环境无影响；垃圾收集箱应合理布局且保持清洁，确保垃圾臭气对环境不造成影响。 3、切实做好施工期噪声污染防治工作，选用低噪声施工方式和机械，在敏感目标附近施工应采取设置移动声屏障等有效隔声降噪措施，禁止在22:00时至次日6: 00时期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。项目营运期电梯、空调等设备噪声、居民区噪声等，采取多形式绿化、隔声减振、合理布局等有效措施达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008）2类标准。 4、按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则落实各类固废收集、综合利用及处理处置措施。建筑垃圾应严格按照《徐州市城市建筑垃圾和工程渣土管理办法》(徐州市人民政府令第88号)的要求进行处理。生活垃圾、化粪池污泥由环卫部门定期统一处理，做到固体废弃物零排放。 5、本项目不设餐饮、娱乐类等易造成环境空气污染的商业设施，涉及的商业及其他服务业态，按要求另行报批。 三、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的要求设置各类排污口和标志。 四、按《江苏省城市居住区和单位绿化标准》(DB32/139-95）的要求加强绿化。 五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后其配套建设的环境保护设施应按照《建设项目环境保护管理条例》要求验收合格后，方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目建设、营运期间的环境监督管理工作由徐州市铜山区环保局开发区分局负责，本批复可作为办理其他手续的环保依据。 六、本批复下达之日起五年内有效，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大改变的，应当重新报批项目环境影响评价文件。 环评审批意见及落实情况 徐州高新技术产业开发区行政审批局于2018年4月4日对《关于徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目环境影响报告表的审批意见》予以批复，具体批复及落实情况见表4-1。 表4-1 环评批复及落实情况 序号 环评批复 落实情况 1 严格按照“雨污分流、清污分流”的要求建设排水系统。施工期及营运期产生的各类废水经处理后达到铜山新城污水处理厂和龙亭污水处理厂接管标准，经截污管网排入铜山新城污水处理厂处理，若铜山新城污水处理厂负荷过载时，再通过4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理。 严格按照“雨污分流、清污分流”的要求建设排水系统。施工期及营运期产生的各类废水经处理后达到铜山新城污水处理厂和龙亭污水处理厂接管标准，经截污管网排入铜山新城污水处理厂处理，若铜山新城污水处理厂负荷过载时，再通过4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理。 2 项目施工期建筑工地应实行封闭施工，落实临时堆放、运输、装卸等过程的扬尘防治措施。施工现场设置围栏，作业面和道路应适当洒水，运输车辆密闭防尘并及时清洗，开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，施工工地内堆放的物料进行覆盖，禁止使用袋装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆，确保施工期粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。运营期居民烹饪的厨房油烟应经油烟净化装置处理达标后通过内置附璧烟道至楼顶排放；加强地面停车场周围绿化，地下停车场设置通排风系统，确保汽车尾气对周围环境无影响；垃圾收集箱应合理布局且保持清洁，确保垃圾臭气对环境不造成影响。 建筑施工过程实行封闭施工，落实临时堆放、运输、装卸等过程的扬尘防治措施。施工现场设置围栏，作业面和道路应适当洒水，运输车辆密闭防尘并及时清洗，开挖的泥土和建筑垃圾及时清运，施工工地内堆放的物料进行覆盖，禁止使用袋装。水泥、现场搅拌混凝土和砂浆。本次验收项目主体工程及配套环保治理设施已建设完成，但尚未上房，暂无废气等产生。 3 切实做好施工期噪声污染防治工作，选用低噪声施工方式和机械，在敏感目标附近施工应采取设置移动声屏障等有效隔声降噪措施，禁止在22:00时至次日6: 00时期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。项目营运期电梯、空调等设备噪声、居民区噪声等，采取多形式绿化、隔声减振、合理布局等有效措施达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008）2类标准。 本项目切实做好噪声污染防治工作。 选用低噪声施工方式和机械，在敏感目标附近应设置移动声屏障等有效隔声降噪措施。合理安排施工时间。项目采取多形式绿化、隔声减震、合理布局等措施。营运期噪声标准满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2类标准。 4 按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则落实各类固废收集、综合利用及处理处置措施。建筑垃圾应严格按照《徐州市城市建筑垃圾和工程渣土管理办法》(徐州市人民政府令第88号)的要求进行处理。生活垃圾、化粪池污泥由环卫部门定期统一处理，做到固体废弃物零排放。 本次验收项目主体工程及配套环保治理设施已建设完成，但尚未上房，暂无固废等产生。 5 本项目不设餐饮、娱乐类等易造成环境空气污染的商业设施，涉及的商业及其他服务业态，按要求另行报批。 本项目不设餐饮、娱乐类等易造成环境空气污染的商业设施。 6 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号）的要求设置各类排污口和标志。 已按要求设置排污口及标志。 7 按《江苏省城市居住区和单位绿化标准》(DB32/139-95）的要求加强绿化。 已按《江苏省城市居住区和单位绿化标准》(DB32/139-95）的要求加强绿化。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1.检测分析方法 验收检测中采用的布点、采样及分析测试方法均按照国家检测分析方法标准、检测技术规范或有关规定等执行，涉及的检测因子检测分析方法及依据见表5-1。 表5-1 检测分析方法及依据 类别 因子 检测分析方法 检出限 噪声 场界环境噪声 社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008 / 2.检测仪器 为保证检测分析结果准确可靠，检测过程严格《固定污染源检测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）等环境检测技术规范相关章节要求进行。 声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB。 检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内使用，检测人员持证上岗，检测数据经三级审核。检测因子检测分析方法均采用通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法能满足评价标准要求。 3.人员资质 参加竣工验收检测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗。 4.噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用，每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB。

表六

验收监测内容： 1.环境保护设施调试效果 在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，项目尚未上房，暂无废水、废气产生、固废产生，只对场界环境噪声进行检测。 （1）废水 本项目废水主要来源于居民产生的生活污水，生活污水经化粪池处理达到铜山新城污水处理厂和龙亭污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网进入铜山新城污水处理厂处理。铜山新城污水处理厂负荷过载时即通过其南侧的4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理，龙亭污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对奎河水质影响较小。 根据环评，本次验收范围为：污水处理厂的接管量为：废水量196483t/a，其中：COD：55.0t/a、BOD5：23.6t/a、SS：25.5t/a，氨氮：5.5t/a，总磷：0.59t/a。 经污水处理厂处理后的最终排放量：废水量196483t/a，其中：COD：9.82t/a，BOD5：1.96t/a，SS：1.96t/a，氨氮：0.98t/a，总磷：0.098t/a。 因业主尚未入住，暂无废水产生，暂未检测。 （2）废气 本项目居民厨房采用天然气、电能等清洁能源，经附壁烟道高空排放，对周围环境影响较小。因业主尚未入住，暂无废气产生，暂未检测。 （3）场界噪声检测 场界四周东、南、西侧各设1个检测点位，北侧设2个检测点位，在场界外1m处，传声器位置高于墙体并指向声源处，频次为检测2天，昼夜间各1次。噪声检测内容见表6-1。 表6-1 噪声检测内容 检测对象 检测点位 检测频次 场界噪声 场界东、南、西侧各设1个检测点位，北侧设2个检测点位 检测2天，昼夜间各1次 （4）固（液）体废物检测 固废遵循“无害化、减量化、资源化”的处理处置的原则进行处理；生活垃圾实行分类收集和袋装化，由当地环卫部门定期统一清运，集中处理。本次验收暂无固体废物产生，暂无固体废物检测内容。

表七

验收监测期间生产工况记录： 在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无废水、固废等产生，仅对噪声进行验收检测，检测期间开启声源。

验收监测结果： （1）场界噪声 项目场界噪声检测结果表明，本项目东、南、西、北场界达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，检测结果见表7-1。 表7-1 场界噪声检测结果（单位：Leq[dB(A)]） 检测日期 检测点位 昼间噪声值 夜间噪声值 是否达标 2021.3.13 厂界外东1m处 58.6 47.6 达标 厂界外南1m处 57.8 47.3 达标 厂界外西1m处 58.4 48.6 达标 厂界外北1m处 58.7 47.5 达标 厂界外北1m处 58.6 48.1 达标 2021.3.14 厂界外东1m处 58.5 48.9 达标 厂界外南1m处 58.1 48.6 达标 厂界外西1m处 59.0 47.1 达标 厂界外北1m处 58.5 48.4 达标 厂界外北1m处 59.5 47.6 达标 参考标准 60 50 / （2）废水 在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无废水产生。 （3）废气 在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无废气产生。 （4）固体废物 在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无固废产生。 （5）污染物排放总量核算 项目废水为居民生活污水，经化粪池处理后通过市政污水管网排入铜山新城污水处理厂处理，铜山新城污水处理厂负荷过载时即通过其南侧的4#污水泵站并经专门输水管道进入龙亭污水处理厂处理，废水指标在污水处理厂总量指标内平衡。

表八

验收监测结论： 1.环境保设施调试效果 徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目各项环保设施已按照环境影响报告书及审批部门审批决定进行落实，执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。 2.工程建设对环境的影响 （1）废水 在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无废水等产生。 （2）废气 在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无废气等产生。 （3）噪声 本项目采取建筑隔声、减振、吸声材料、隔音玻璃，采取合理布局和隔声降噪措施降低对外界声环境的影响。验收检测结果表明：验收检测期间，该项目厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。 （4）固废 在验收检测期间，该项目主体工程及配套的环保治理设施已建设完成，但项目尚未上房，暂无固废等产生。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建设项目名称 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司2017-29号地块项目 | 建设地点 | 徐州市铜山区黄山路西侧、楚河路南侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州骏嘉房地产开发有限公司 | 邮政编码 | 221000 | 电话 | 13705211319 |
| 行业类别 | K70房地产业 | 项目性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | / | 建设项目开工日期 | 2018年5月 |
| 实际生产能力 | / | 投入试运行日期 | 2021年3月 |
| 报告书（表）审批部门 | 徐州市高新区行政审批局 | 文号 | 徐高审经[2018]25号 | 时间 | 2018年4月4日 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 控制区 | — | 环保验收审批部门 |  | 文号 | / | 时间 | / |
| 报告书（表）编制单位 | 江苏方正环保设计研究有限公司 | 投资总概算 | 160000 |
| 环保设施设计单位 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 环保投资概算 | 500 | 比例 | 0.31% |
| 环保设施施工单位 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 | 实际总投资 | 160000 |
| 环保验收监测单位 | 江苏迈斯特环境检测有限公司 | 环保投资 | 450 | 比例 | 0.28% |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 其它 |
| 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 365天（8760h） |
| 污染控制指标 |
| 控制 项目 | 原有排放量(1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) | 排放总量(6) | 允许排放量 (7) | 区域削减量(8) | 处理前浓度(9) | 实际排放浓度(10) | 允许排放浓度(11) |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

图2-1 本项目水平衡图（t/a）

2017-29号地块

住宅

生活污水、生活垃圾、厨房油烟

商业、物业、社区服务

生活污水、生活垃圾、社会活动噪声

机动车停车场

汽车废气、噪声